## Slide 1
Projet ROBI2021
Le microcontrôleur : un système à microprocesseur
ESTIA2021 – Systèmes Microprogrammés - Module Systèmes Discrets
ROB
Mobile robotics specialist

## Slide 2: Plan du cours
Introduction
  De l’analogique au numérique
  Les systèmes microprogrammés
  Types de systèmes microprogrammés
Architecture générale d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
La fonction « Transmettre »
Différents microcontrôleurs

## Slide 3: De l’analogique au numérique
Les signaux
Signal analogique
  Signal fonction continue du temps
Signal logique
  Signal électrique pour lequel, à l’aide d’une convention, il est défini 3 plages de valeurs et fait correspondre un état logique à chaque plage.
    Exemple : convention de logique positive, la plus courante
    0 logique = état bas
    1 logique = état haut
    X = état indéterminé, situé entre l’état haut et bas
    Seuls les états haut et bas ont une signification
    L’état indéterminé est à éviter au maximum
t
Signal analogique
t
Signal
logique
0
1
0
X
X

## Slide 4: De l’analogique au numérique
Les signaux
Signal numérique
  Obtenu en considérant simultanément l’état de plusieurs signaux logiques
  À chaque signal logique est attribué un rang à l’intérieur de l’information
  L’information numérique est interprétée en utilisant le codage qui lui est associé
    « 110 » en codage binaire naturel  « 6 » en codage décimal
    « 011 » en codage binaire naturel  « 3 » en codage décimal
    « 01101110 » en codage binaire naturel  « 6E » en codage hexadécimal
    « F6 » en codage hexadécimal  « 11110110 » en codage binaire naturel
Signal
numérique
0
1
1
0
1
1
0
1

## Slide 5: De l’analogique au numérique
Conversion analogique-numérique
Conversion de grandeurs analogiques en information numérique
  Paramètres : Fréquence d’échantillonnage, taux de conversion, résolution et tensions de référence
ADC

## Slide 6: De l’analogique au numérique
Les systèmes numériques
Logique combinatoire et séquentielle
  Combinatoire :
    les états des sorties d’un système numérique combinatoire sont le résultat d’opérations purement combinatoires (ET, OU, NON…) sur les entrées, indépendamment de la notion de temps
  Séquentielle :
    les états des sorties d’un système numérique séquentiel sont le résultat d’opérations dépendantes des entrées ET du résultat d’opérations passées (mémorisation, dépendance au temps)
Systèmes intégrés complexes
  Composants programmables intégrant microprocesseurs et autres circuits programmables  systèmes microprogrammés
  Pouvant réaliser des fonctions d’interfaçage et de traitement complexes

## Slide 7: Plan du cours
Introduction
  De l’analogique au numérique
  Les systèmes microprogrammés
  Types de systèmes microprogrammés
Architecture générale d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
La fonction « Transmettre »
Différents microcontrôleurs

## Slide 8: Les systèmes microprogrammés
Définition
« Un système microprogrammé est un circuit électronique
programmable conçu pour réaliser des tâches particulières »
Architecture fixe ou modulaire constituée d’éléments
connus de l’électronique numérique
Tâches à réaliser en fonction de l’application
Software
Adaptable au niveau logiciel en fonction de l’application sans modifier l’électronique (hardware)

## Slide 9: Les systèmes microprogrammés
Domaines d’application
Et bien d’autres !
Téléphonie
Industrie
Services &
informatique
Habitat
Transport

## Slide 10: Les systèmes microprogrammés
Calculateur moteur
Capteurs / actionneurs
Gestion d’informations capteurs
Calcul et régulation du régime moteur
Génération de commandes pour actionneurs (injecteurs…)
Diagnostic moteur
Communication inter-calculateur
Gestion de plusieurs tâches = multi-tâches
Gestion d’une seule tâche
Cas du domaine automobile
Réalisation locale d’une mesure ou d’une action
Embarquant de l’intelligence ou non
Gestion d’informations capteurs
Génération de commandes pour actionneurs (clim., éclairages, tableau de bord…)
Diagnostic habitacle
Communication inter-calculateur
Calculateur habitacle

## Slide 11: Les systèmes microprogrammés
    Élément central constituant
    l’intelligence d’une application
    Capacité à traiter, calculer et prendre des décisions
    Capacité à gérer et agir sur
    le « monde extérieur »
    Dépendant du type de système microprogrammé et de
    sa puissance de calcul
    Dépendant des
    tâches à réaliser et de leurs complexités
    Dépendant des périphériques associés et de leurs performances
Fonctions et caractéristiques
Système microprogrammé

## Slide 12: Plan du cours
Introduction
  De l’analogique au numérique
  Les systèmes microprogrammés
  Types de systèmes microprogrammés
Architecture générale d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
La fonction « Transmettre »
Différents microcontrôleurs

## Slide 13: Types de systèmes microprogrammés
Le microprocesseur
Définition : « Un microprocesseur est un circuit intégré complexe effectuant des opérations arithmétiques et logiques »
Caractéristiques principales :
  Puissance de calcul élevée
    Intégration de plusieurs centaines de millions de transistors sur quelques mm²
  Réalise uniquement du traitement
    Nécessité de lui associer d’autres circuits intégrés (mémoires, périphériques…)  système à microprocesseur
Exemple de
Dual-Core
Informatique et téléphonie
Cartes mères

## Slide 14: Types de systèmes microprogrammés
Le microcontrôleur
Définition : « Un microcontrôleur est un circuit intégré comprenant l’ensemble des fonctions d’un système à microprocesseur »
Caractéristiques principales
  Puissance de calcul plus faible qu’un microprocesseur
  Intègre plus de fonctionnalités qu’un microprocesseur
    ADC, Timers, mémoires…
Exemples d’applications
  Cartes à puces
  Calculateurs de voiture, d’avion, d’hélicoptère
  Et de nombreuses autres…
Puissance de calcul

## Slide 15: Types de systèmes microprogrammés
Le microcontrôleur
Exemple 1 : PIC16C505 - Microchip

## Slide 16: Types de systèmes microprogrammés
Le microcontrôleur
Exemple 2 : LPC2138 - NXP

## Slide 17: Types de systèmes microprogrammés
Les circuits spécialisés
Définition : « Un circuit spécialisé est un circuit intégré complexe dédié à une application »
Caractéristique principale
  Circuit conçu et optimisé pour une application donnée
Exemples
DSP - Digital Signal Processor
Enregistreurs vidéo/audio
Casques et microphones
ASIC - Application Specific Integrated Circuit
Composant sur-mesure (coût élevé) généralement réservé aux produits de très grandes séries

## Slide 18: Types de systèmes microprogrammés
Les circuits à logique programmable
Définition : « Un PLD est un système hautement intégré en logique programmée et/ou logique programmable contenant de nombreuses cellules logiques »
Deux principales familles de PLD
  Le CPLD : Complex Programmable Logic Device
  Le FPGA : Field-Programmable Gate Arrays
Domaines d’application
  Télécommunications
  Transport
  Industrie
  …

## Slide 19: Types de systèmes microprogrammés
Synthèse
Les différents types
Micro-contrôleur
Micro-processeur
PLD
DSP / ASIC
Grande souplesse
Puissance de calcul élevée
Solution onéreuse
Nécessité de composants externes
Très rapide
Consommation moindre
Optimisé pour une application
Faible modularité et coût élevé
Évolutivité limitée
Diminution encombrement et coût
Consommation moindre
Simplicité de mise en œuvre
Souvent surdimensionné
Coût des outils de développement
Puissance de calcul moindre
Forte modularité et rapidité
Mise en œuvre plus complexe
Coûts de développement élevés

## Slide 20: Plan du cours
Introduction
Architecture générale d’un microcontrôleur
  Fonctions principales d’un microcontrôleur
  Communication au sein d’un microcontrôleur
  Architectures internes d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
La fonction « Transmettre »
Différents microcontrôleurs

## Slide 21: Fonctions principales d’un microcontrôleur
3 fonctions principales
TRAITER
MÉMORISER
TRANSMETTRE

## Slide 22: Fonctions principales d’un microcontrôleur
La fonction « TRAITER »
TRAITER
« TRAITER » a pour rôle de :
  Rechercher
  Décoder
  Exécuter
Fonction réalisée par un CPU (Central Processing Unit)
  Équivalent d’un microprocesseur
Les instructions d’un programme
permettant de réaliser une ou plusieurs tâches

## Slide 23: Fonctions principales d’un microcontrôleur
La fonction « MÉMORISER »
« MÉMORISER » a pour rôle de garder en mémoire le programme et les données de manière temporaire ou définitive
Stockage « définitif » des
instructions du programme
Stockage temporaire des
données traitées / à traiter
MÉMORISER
ROM
RAM

## Slide 24: Fonctions principales d’un microcontrôleur
La fonction « MÉMORISER »
« MÉMORISER » est réalisée par des circuits mémoires
  Caractéristiques d’un circuit mémoire
MÉMORISER
ROM
RAM
Read Only Memory
Aussi appelée « mémoire morte »
Mémoire non-volatile = les données restent stockées même quand la mémoire n’est pas alimentée
Mémoire effaçable / reprogrammable ou non
  Électriquement = EEPROM
  Par UV = UVPROM
Random-Access Memory
Aussi appelée « mémoire vive »
Mémoire volatile = les données sont perdues quand la mémoire n’est pas alimentée
Rapidité d’accès en lecture / écriture

## Slide 25: Fonctions principales d’un microcontrôleur
La fonction « MÉMORISER »
« MÉMORISER » est réalisée par des circuits mémoires
  Caractéristiques d’un circuit mémoire
Page 0
Page 1
Page 2
Page m
Mot 0
Mot 1
Mot 2
Mot n
Adresses
0x000
0x001
Largeur mot = y bits
0x002
Une mémoire = m pages
1 page = n mots
Une adresse désigne un mot
  Adresse codée généralement sur 8 bits
  Un mot = y bits  Généralement 8, 16, 32 ou 64 bits soit 1, 2, 4 ou 8 octets
Capacité de stockage
  Capacité = m x n octets si un mot = 8 bits
  Octet = Byte en anglais
  256o, 512o, 1ko ou 256B, 512B, 1kB…

## Slide 26: Fonctions principales d’un microcontrôleur
La fonction « TRANSMETTRE »
TRANSMETTRE
« TRANSMETTRE » a pour rôle de permettre l’échange de données avec le « monde extérieur »
  « Monde extérieur » = périphériques
    Capteurs, actionneurs
    Clavier, souris, écran
    …
  Fonction réalisée par des modules d’entrées / sorties

## Slide 27: Plan du cours
Introduction
Architecture générale d’un microcontrôleur
  Fonctions principales d’un microcontrôleur
  Communication au sein d’un microcontrôleur
  Architectures internes d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
La fonction « Transmettre »
Différents microcontrôleurs

## Slide 28: Communication au sein d’un microcontrôleur
Comment ces fonctions communiquent-elles entre elles ?
TRAITER
MÉMORISER
Par l’intermédiaire de bus
TRANSMETTRE
Un bus = Ensemble de n fils permettant
de faire transiter des signaux entre composants

## Slide 29: Communication au sein d’un microcontrôleur
Le bus d’adresses
MÉMORISER
ROM
RAM
TRAITER
TRANSMETTRE
Bus d’adresses
Permet d’adresser la case mémoire sélectionnée / bus unidirectionnel

## Slide 30: Communication au sein d’un microcontrôleur
Le bus de données
MÉMORISER
ROM
RAM
TRANSMETTRE
TRAITER
Bus de données
Permet de transférer les données traitées ou à traiter / bus bidirectionnel

## Slide 31: Communication au sein d’un microcontrôleur
Le bus de contrôle
MÉMORISER
ROM
RAM
TRANSMETTRE
TRAITER
Bus de contrôle
Permet l’échange entre composants d’informations de contrôle (commande, interruption, horloges) / bus bidirectionnel

## Slide 32: Plan du cours
Introduction
Architecture générale d’un microcontrôleur
  Fonctions principales d’un microcontrôleur
  Communication au sein d’un microcontrôleur
  Architectures internes d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
La fonction « Transmettre »
Différents microcontrôleurs

## Slide 33: Architectures internes d’un microcontrôleur
Architecture générale
CPU
ROM
RAM
ENTRÉES
SORTIES
Bus d’adresses
Bus de contrôle
Bus de données

## Slide 34: Architectures internes d’un microcontrôleur
Architecture de Von Neumann
CPU
ROM
RAM
Bus d’adresses
Bus de contrôle
Bus de données
La plus utilisée de nos jours
Un seul espace adressable / un seul bus de données
  Architecture simple
  Limitant la rapidité de fonctionnement

## Slide 35: Architectures internes d’un microcontrôleur
Architecture de Harvard
CPU
ROM
RAM
Bus d’adresses 2
Bus de contrôle
Bus de
données 2
Bus de
données 1
Bus d’adresses 1
Moins répandue
Séparation physique programme et données
  Architecture plus complexe
  Rapidité de fonctionnement
  Meilleure protection du programme

## Slide 36: Architectures internes d’un microcontrôleur
Architecture de Harvard ou de Von Neumann ?
Déterminer le type d’architecture du microcontrôleur Atmega328P d’Atmel
Bus de données
Bus de programme
Architecture
de type Harvard

## Slide 37: Architectures internes d’un microcontrôleur
Architecture de Harvard ou de Von Neumann ?
Déterminer le type d’architecture du microcontrôleur MSP430 de TI
Bus de données
Bus d’adresses
Architecture
de Von Neumann

## Slide 38: Plan du cours
Introduction
Architecture générale d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
  Programme et instructions
  Le CPU
  Exécution d’un programme
  Codage d’un programme
La fonction « Transmettre »
Différents microcontrôleurs

## Slide 39: Programme et instructions
Le programme
Un programme = un ensemble d’instructions
  Stockées sur une mémoire non-volatile (ROM)
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. x
Un programme =
x instructions
MÉMOIRES
ROM
RAM
Données

## Slide 40: Programme et instructions
Les instructions
Un programme = un ensemble d’instructions
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. x
Un programme = x instructions
Opérateur
Une instruction = m bits
Opérande
Codée en langage machine
Page 0
Page 1
Page 2
Page m
Mot 0
Mot 1
Mot 2
Mot n
Adresses
0x000
0x001
Largeur mot = y bits
0x002
Une mémoire = m pages
Une page =
n mots
Un mot
= 8, 16, 32 ou 64 bits
=1, 2, 4 ou 8 octets
Stockée à une adresse spécifique d’une mémoire sur un ou plusieurs mots

## Slide 41: Plan du cours
Introduction
Architecture générale d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
  Programme et instructions
  Le CPU
  Exécution d’un programme
  Codage d’un programme
La fonction « Transmettre »
Différents microcontrôleurs

## Slide 42: Le CPU
Le CPU réalise la fonction « TRAITER » qui a pour rôle de :
CPU
Rechercher
Décoder
Exécuter
Les instructions d’un programme
permettant de réaliser une ou plusieurs tâches

## Slide 43: Le CPU
Le CPU est capable de « TRAITER » plusieurs programmes et tâches en parallèle
Capacité dépendante de la puissance de calcul du CPU
CPU
Tâche 2
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. y
Programme 2
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. x
Programme 1
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. z
Programme n
Tâche 1
Tâche m

## Slide 44: Le CPU
Exemples d’instructions élémentaires
AND, CLEAR, GOTO, RETURN, …
Le CPU est capable de « TRAITER » un jeu d’instructions élémentaires
LOAD
R0, B
ADD
R1,R0,C
STORE
R1, A
Copie le contenu de l’adresse B
dans le registre de donnée R0
R1 = R0 + C
Stocke le contenu du registre de donnée R0 à l’adresse A
CPU

## Slide 45: Le CPU
Le CPU est capable de « TRAITER » un jeu d’instructions élémentaires
Deux types de jeu d’instructions
  CISC : Complex Instruction Set Computer
  RISC : Reduced Instruction Set Computer
Grand nombre d’instructions
Type de processeur le plus répandu
Nécessité de plusieurs cycles d’horloge pour traiter une instruction
Décodage des instructions plus rapide
Nombre d’instructions plus réduit
Type de processeur moins répandu
CPU

## Slide 46: Le CPU
UNITÉ DE TRAITEMENT
MÉMOIRES
ROM
RAM
ENTRÉES
SORTIES
Bus d’adresses
Bus de données
UNITÉ DE COMMANDE
CPU
Bus de contrôle
CPU = unité de commande + unité de traitement
Architecture interne

## Slide 47: Le CPU
UNITÉ DE TRAITEMENT
UNITÉ DE COMMANDE
CPU
UNITÉ DE TRAITEMENT
REGISTRES
INTERNES
UAL
Un décodeur d’instructions
+
Un séquenceur
Une UAL
(Unité Arithmétique et Logique)
+
Des registres internes
Pour réaliser les calculs
en fonction de l’instruction à exécuter
Pour stocker les données nécessaires au déroulement de l’instruction / du programme
Architecture interne
UAL et registres internes

## Slide 48: Le CPU
REGISTRES INTERNES
Architecture interne
Les registres internes
  Registres internes = cases mémoires internes au CPU
PC - COMPTEUR ORDINAL
REGISTRES DE DONNÉES
REGISTRES D’ADRESSES
I - INSTRUCTION
Permet de pointer à l’adresse mémoire où se trouve la prochaine instruction à exécuter
Stocke le code de l’instruction à exécuter
Stockent les opérandes nécessaires à la réalisation des instructions ainsi que les résultats d’opérations réalisées par l’UAL
Stockent les adresses des opérandes se trouvant en mémoire de données

## Slide 49: Plan du cours
Introduction
Architecture générale d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
  Programme et instructions
  Le CPU
  Exécution d’un programme
  Codage d’un programme
La fonction « Transmettre »
Différents microcontrôleurs

## Slide 50: Exécution d’un programme
Recherche de l’instruction à exécuter
UNITÉ DE COMMANDE
CPU
Bus d’adresses
Bus de données
Bus de contrôle
Adresse Inst. 0
PC - COMPTEUR ORDINAL
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. x
Programme 1
ROM
I - INSTRUCTION
Opérateur
Instruction 0
Opérande

## Slide 51: Exécution d’un programme
Décodage de l’instruction à exécuter
UNITÉ DE COMMANDE
CPU
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. x
Programme 1
ROM
I - INSTRUCTION
Opérateur
Instruction 0
Opérande
Décodage
Bus d’adresses
Bus de données
Bus de contrôle

## Slide 52: Exécution d’un programme
Exécution de l’instruction à exécuter
UNITÉ DE TRAITEMENT
Exécution
UNITÉ DE COMMANDE
CPU
REGISTRES DE DONNÉES
REGISTRES D’ADRESSES
UAL
MÉMOIRES
ROM
RAM
Bus d’adresses
Bus de données
Calcul par l’UAL
Recherche d’une donnée
Stockage d’une donnée
…

## Slide 53: Exécution d’un programme
Séquentialité
Exécution généralement séquentielle des instructions
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. x
Programme
Rechercher, décoder et exécuter = une séquence
Une séquence = un temps d’exécution
Type d’instruction
à exécuter
Vitesse de traitement
du CPU
Cadencement de l’exécution
Puissance
de calcul du CPU

## Slide 54: Exécution d’un programme
CPU
Horloge
1 signal d’horloge = 1 signal carré
  Une période = 1 cycle d’horloge
Permet de cadencer chaque séquence d’exécution
  Pas d’horloge = pas d’exécution des instructions
  Temps d’exécution d’une instruction = plusieurs cycles
Inst. 0 = 4 cycles
Inst. 1 = 8 cycles
Cadencement de l’exécution et horloge
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. x
Programme

## Slide 55: Exécution d’un programme
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. x
Programme
Inst. 1.0
Inst. 1.1
Inst. 1.2
Inst. 1.y
Sous-Programme 1
Pour traiter un sous-programme, il faut :
  Connaitre l’adresse du sous-programme
  Mettre à disposition les données nécessaires au sous-programme
  Connaitre l’adresse de retour au programme ayant fait appel au sous-programme
  Sauvegarder les registres de données et d’adresses du programme
Sauvegarder le
contexte d’exécution
Sous-programmes
Un programme peut faire appel à plusieurs sous-programmes

## Slide 56: Exécution d’un programme
Interruptions
Un programme peut être interrompu par un événement
  Si cet événement doit être traité, il génère une interruption
Événement
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. x
Programme
Inst. 0
Inst. 1
Inst. 2
Inst. y
Programme
d’interruption
Pour traiter un événement, il faut :
  Connaitre l’adresse du programme d’interruption
  Connaitre l’adresse de retour au programme principal
  Sauvegarder les registres de données et d’adresses du programme
Sauvegarder le
contexte d’exécution

## Slide 57: Exécution d’un programme
Une horloge
Exécuter un(des) programme(s)
et/ou
traiter un(des) événement(s)
en interruption
Pouvoir sauvegarder des données traitées ou de configuration
Pouvoir sauvegarder le contexte
Pouvoir sauvegarder les instructions du(des) programmes

## Slide 58: Exécution d’un programme
La pile
  Son rôle : sauvegarder le contexte d’exécution
  Sauvegarder l’adresse de retour
  Sauvegarder les registres de données, d’adresses
  La pile est limitée en taille mémoire
  Limitation du nombre de programmes traités en parallèle
  Limitation du nombre d’événements pouvant être traités en interruption
MÉMOIRES
ROM
RAM
PILE

## Slide 59: Plan du cours
Introduction
Architecture générale d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
  Programme et instructions
  Le CPU
  Exécution d’un programme
  Codage d’un programme
La fonction « Transmettre »
Différents microcontrôleurs

## Slide 60: Codage d’un programme
Du code source au code machine
Programmation
  En langage de plus ou moins bas niveau
    Exemples : JAVA, C++, Python, C…
  Interprétation par le CPU : nécessité d’un compilateur
Int main() {
if (a==b) {
b = 5;
}
return 0;
}
Code source
LOAD 2 R1
STORE R1 R2
ADD R0 R2
MUL R0 R3
STORE R0 0
ADD R2 10
Code assembleur
01010111 01111101
00111001 10111000
11100010 10101011
10110101 01101101
10001011 11010101
11010101 01010110
Code binaire
Compilation
Assemblage

## Slide 61: Plan du cours
Introduction
Architecture générale d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
La fonction « Transmettre »
  Modules matériels E/S
  Différents types de données
  Différents modules d’E/S
  Les interruptions
Différents microcontrôleurs

## Slide 62: Modules matériels d’entrées-sorties
Réalisant la fonction « Transmettre »
Réalisant l’interface entre le CPU et le « monde extérieur » et permettant l’échange de données
CAPTEURS
INTERFACES UTILISATEURS
INTERFACES DE
COMMUNICATION
ACTIONNEURS
MÉMOIRES
Microcontrôleur

## Slide 63: Différents types de données
Les données à échanger peuvent être de différentes :
  Directions :
    entrante, sortante, ou bi-directionnelle
  Natures :
    analogique, numérique, train PWM, trame numérique respectant un protocole de communication, …
ENTRÉES
SORTIES
Numérique
Analogique
Bus Série
SPI
I²C
Fréquentielle / PWM

## Slide 64: Différents modules d’entrées-sorties
Nécessité de différents modules d’E/S en fonction de l’entité (capteur, actionneur…) avec laquelle le microcontrôleur doit échanger des données
  Tous les microcontrôleurs n’intègrent pas l’ensemble de ces modules
Quelques exemples de modules d’E/S
  GPIO, E/S numériques programmables
  ADC, convertisseur analogique-numérique
  DAC, convertisseur numérique-analogique
  Timer, compteur/comparateur (mesure ou génération de temps)
  Module PWM, générateur de signaux à rapport cyclique variable
  USART, module de communication série
  …

## Slide 65: Différents modules d’entrées-sorties
Configuration
Résultat conversion
Le Convertisseur Analogique Numérique ou ADC
ADC
Configuration
  Activation ou non de l’ADC
  Sélection de l’entrée analogique à convertir
  Temps de conversion
  Activation de la conversion
  …
Résultat de conversion stocké sur n bits
  Stockage sur 8, 10, 12, 14 ou 16 bits
  Résolution dépendante du nombre de bits de conversion
Analogique
Numérique
Configuration
Résultat conversion
OFF
ON
Registres de
données
Registres de
configuration

## Slide 66: Différents modules d’entrées-sorties
Configuration
Valeur de comptage
Les Timers
Timer
Configuration
  Sélection de l’entrée du Timer : horloge interne ou externe ou événement
  Paramétrage du diviseur et valeur initiale du compteur
  Activation du Timer
  …
Valeur de comptage stockée sur n bits
  Stockage sur 8,16 ou 32 bits
  Dépassement de la valeur maximale génère la mise à 1 d’un « flag » et une remise à zéro du compteur  débordement du Timer
  Comparaison de valeur pour la mise à 1 d’un « flag »
Configuration
Valeur de comptage
OFF
ON
Événement
Horloge interne
Horloge externe
Horloge interne
Événement
Horloge externe
Registres de
données
Registres de
configuration

## Slide 67: Différents modules d’entrées-sorties
Module PWM
Configuration
  Fréquence du signal PWM : horloge interne ou externe
  Rapport cyclique du signal PWM
  Activation de la fonction ou génération du signal en sortie
  …
Génération d’un signal PWM sur une broche de sortie
Exemples d’application
  Commande d’un moteur
  Génération de sons
Générateur de PWM
Configuration
Configuration
Valeur du RC
Valeur du RC
OFF
ON
Horloge interne
Horloge externe
Horloge interne
Registres de configuration
Registres de configuration

## Slide 68: Différents modules d’entrées-sorties
À chaque module d’E/S sont associés des registres
Le CPU a accès à ces registres via le bus de données
Le CPU peut :
  Configurer le module d’E/S en écrivant dans les registres de configuration associés à ce module,
  Piloter et observer le fonctionnement du module d’E/S en lisant/écrivant dans les registres de contrôle,
  Échanger les données avec le module d’E/S en lisant/écrivant dans les registres de données.

## Slide 69: Les interruptions
L’événement
Qu’est ce qu’un événement ?
Chaque événement provoque la mise à 1 d’un « flag » qui lui est respectif
Événement
Un changement d’état d’une entrée
Passage de 0 à 1 ou inverse
Front montant/descendant
Débordement de Timer
Fin de conversion ADC
Résultat d’une comparaison
Réception d’une donnée via
une liaison série
…

## Slide 70: Les interruptions
La gestion des interruptions
Gestion interruption
Un événement agit sur un « flag »
  Suite à un événement, le « flag » respectif passe à 1
  Peut être traité ou non par une interruption
Configuration
  Autorisation de la prise en compte d’un événement / « flag »
  Autorisation globale des interruptions
Flag event1
ET
Enable event1
Configuration
Flag event2
ET
Enable event2
Flag eventn
ET
Enable eventn
Configuration
Enable event2
ET
Enable int_global
Enable int_global

## Slide 71: Les interruptions
La gestion des interruptions
Gestion interruption
Flag event1
ET
Enable event1
Configuration
Flag event2
ET
Enable event2
Flag eventn
ET
Enable eventn
Configuration
Enable event2
ET
Enable int_global
Enable int_global
Génération d’une interruption
  Traitant l’événement autorisé
  Exemple :
    Événement 1 non traité en interruption car non autorisé
    Événement 2 traité en interruption car autorisé
Flag event1
Flag event2
Interruption
Pour traiter
Événement 2
ET
ET
Registres de configuration

## Slide 72: Plan du cours
Introduction
Architecture générale d’un microcontrôleur
La fonction « Traiter » : principe de fonctionnement
La fonction « Transmettre »
Différents microcontrôleurs
  Fabricants, familles et références
  Caractéristiques principales

## Slide 73: Fabricants, familles et références
Microchip & ATMEL
Texas Instruments
NXP Semiconductors
Infineon
ST Microelectronics
Et de nombreux autres…
De nombreux fabricants
Un fabricant = plusieurs familles
8 bits, 16 bits et/ou 32 bits
Une famille = plusieurs références

## Slide 74: Fabricants, familles et références
Quelques exemples
Les familles de microcontrôleurs 8-bits de Microchip
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30010068F.pdf
https://www.microchip.com/design-centers/8-bit/

## Slide 75: Fabricants, familles et références
Quelques exemples
Les familles de microcontrôleurs 32-bits de Microchip & Atmel
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/60001455D.pdf

## Slide 76: Caractéristiques principales
Architecture de Harvard ou de Von Neumann
Capacité mémoire programme et données
Vitesse d’exécution
Type de processeur (8, 16, 32 ou 64 bits)
Nombre d’entrées-sorties / GPIO
L’ADC / DAC, les Timers
Gestion Port Série : USART, I²C, SPI, CAN
Comparateur, PWM
Gestion des interruptions
Tension d’alimentation / Consommation
Fréquence d’horloge
Packaging
Type de boitier
Architecture
Fonctionnalités
Électriques
Physiques
Notes: Comparatif et lien vers datasheet :
https://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=30048&popular=1
http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/products.html

## Slide 77: Caractéristiques principales
Boitiers et broches d’un microcontrôleur
Exemple : ATMega328P
Chaque référence de microcontrôleur = plusieurs boitiers possibles
Chaque boitier = un nombre de broches limités
  Chaque broche est :
    Multifonction ou dédiée à une fonction
    Bidirectionnelle : configurable en entrée ou sortie
  La configuration des broches est :
    Réalisée par le CPU via l’écriture dans des registres de configuration
    Fonction de l’application

## Slide 78
Projet ROBI2021
Le microcontrôleur : un système à microprocesseur
ESTIA2021 – Systèmes Microprogrammés - Module Systèmes Discrets
ROB
Mobile robotics specialist

## Slide 79: Sources
« Informatique Industrielle », Cours MASTER SIS, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille3
« Les microcontrôleurs », Cours Ecole Polytechnique universitaire de Marseille
« Microcontrôleurs PIC 10, 12, 16 – Description et mise en œuvre », Christian Tavernier, Ed. DUNOD, 2011.
« Microcontrôleurs PIC 18 – Description et mise en œuvre », Christian Tavernier, Ed. DUNOD, 2012.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5721.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291D.pdf