## Slide 1
ESTIA2021 – Systèmes Microprogrammés - Module Systèmes Discrets
Projet ROBI2021
microcontrôleur PIC16F887
-
Les Entrées-Sorties
ROB
Mobile robotics specialist

## Slide 2: Les modules d’entrées-sorties
À chaque module d’E/S sont associés des registres
Le CPU a accès à ces registres via le bus de données
Le CPU peut :
  Configurer le module d’E/S en écrivant dans les registres de configuration associés à ce module,
  Piloter et observer le fonctionnement du module d’E/S en lisant/écrivant dans les registres de contrôle,
  Échanger les données avec le module d’E/S en lisant/écrivant dans les registres de données.

## Slide 3: Les PORTS d’E/S
Le PORT A
PORT bidirectionnel
  Chaque broche est configurable en entrée ou en sortie
Lecture-écriture sur le PORT A
  Fonction de la configuration de chaque broche
  En écrivant des ‘0’ ou ‘1’ sur le registre PORTA
  En lisant les données sur le registre PORTA
Un bit à 1 = broche en entrée / Un bit à 0 = broche en sortie
Datasheet PIC16F887 – p.39 à 46

## Slide 4: Les PORTS d’E/S
Le PORT A
Particularités des broches du PORT A
  RA0 à RA3 et RA5 configurables
    En entrée-sortie numérique
    En entrée analogique pour les fonctions ADC et Comparateurs analogiques
  RA6 à RA7 configurables
    En entrée-sortie numérique
    Pour la connexion d’une horloge externe : quartz, circuit RC…
Un bit à 1 = entrée analogique / Un bit à 0 = E/S numérique
Datasheet PIC16F887 – p.39 à 46

## Slide 5: Les PORTS d’E/S
Le PORT B
PORT bidirectionnel
  Chaque broche est configurable en entrée ou en sortie
Lecture-écriture sur le PORT B
  Fonction de la configuration de chaque broche
  En écrivant des ‘0’ ou ‘1’ sur le registre PORTB
  En lisant les données sur le registre PORTB
Un bit à 1 = broche en entrée / Un bit à 0 = broche en sortie
Datasheet PIC16F887 – p.47 à 52

## Slide 6: Les PORTS d’E/S
Le PORT B
Particularités du PORT B
  RB0 à RB5 configurables
    En entrée-sortie numérique
    En entrée analogique pour les fonctions ADC et Comparateurs analogiques
  Architecture interne pour RB0 à RB3
  Configuration en entrée ou sortie
  Configuration en entrée analogique
    Vers ADC ou comparateur
  Génération d’événements / d’interruptions
    Par changement d’état des bits RB0 à RB3
    Par front montant ou descendant sur RB0
Un bit à 1 = entrée analogique / Un bit à 0 = E/S numérique
Datasheet PIC16F887 – p.47 à 52

## Slide 7: Les PORTS d’E/S
Le PORT C et le PORT D
PORTS bidirectionnels
  Chaque broche est configurable en entrée ou en sortie grâce aux registres TRISC et TRISD
  Un bit à 1 = broche en entrée / Un bit à 0 = broche en sortie
Lecture-écriture sur le PORT C ou D
  Fonction de la configuration de chaque broche
  En écrivant des ‘0’ ou ‘1’ sur le registre PORTC ou PORTD
  En lisant les données du registre PORTC ou PORTD
Particularités des broches des PORT C et D
  Timer1 : broches RC0 et RC1
  Bus numériques (USART, SPI, I²C) : RC3 à RC7
  Génération signaux PWM : RD5 à RD7
Datasheet PIC16F887 – p.53 à 58

## Slide 8: Les PORTS d’E/S
Le PORT E
PORT bidirectionnel
  Chaque broche configurable en E/S sauf RE3
Particularités des broches du PORT E
  RE0 à RE2 configurables
    En entrée-sortie numérique
    En entrée analogique pour la fonction ADC
  RE3 rattachée à la fonction MCLR
Un bit à 1 = broche en entrée / Un bit à 0 = broche en sortie
Un bit à 1 = entrée analogique / Un bit à 0 = E/S numérique
Datasheet PIC16F887 – p.59-60

## Slide 9
ESTIA2021 – Systèmes Microprogrammés - Module Systèmes Discrets
Projet ROBI2021
microcontrôleur PIC16F887
-
Les Entrées-Sorties
ROB
Mobile robotics specialist

## Slide 10: Sources
« Microcontrôleurs PIC 10, 12, 16 – Description et mise en œuvre », Christian Tavernier, Ed. DUNOD, 2011.
« Microcontrôleurs PIC 18 – Description et mise en œuvre », Christian Tavernier, Ed. DUNOD, 2012.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291D.pdf