## Slide 1
ESTIA2021 – Systèmes Microprogrammés - Module Systèmes Discrets
Projet ROBI2021
microcontrôleur PIC16F887
-
Les interruptions
ROB
Mobile robotics specialist

## Slide 2: Les interruptions
Rappels
Gestion interruption
Flag event1
ET
Enable event1
Configuration
Flag event2
ET
Enable event2
Flag eventn
ET
Enable eventn
Configuration
Enable event2
ET
Enable int_global
Enable int_global
Flag event1
Flag event2
Interruption
Pour traiter
Événement 2
ET
ET
Registres de configuration

## Slide 3: Les interruptions
Cas du changement d’état d’une entrée
  Interruption sur changement d’état de RB5
Bit autorisant l’ensemble
des interruptions
Bit autorisant les
Interruptions sur changement d’état du PORT B
Flag indiquant un
Changement d’état sur le PORT B
GIE = 1
RBIF = 0
RBIF = 1
0
0
0
1
1
Génération
interruption
1
RBIE = 1
Datasheet PIC16F887 – p.31 et 221

## Slide 4: Les interruptions
Cas du changement d’état d’une entrée
  Interruption sur changement d’état de RB5
RBIE = 1
IOC-RB5 = 0  1
1
Changement d’état
sur RB5
GIE = 1
IOCB5 = 1
Génération
interruption
Changement d’état =
Passage de 0 à 1
Passage de 1 à 0
1
1
Datasheet PIC16F887 – p.31 et 221

## Slide 5: Les interruptions
Cas du débordement d’un Timer
  Interruption sur débordement du TIMER0
T0IE = 1
GIE = 1
T0IF = 0
T0IF = 1
0
0
0
1
1
Génération
interruption
TMR0
1
00000000
00000001
00000010
00000011
…
11111111
00000000
T0IF = 0
T0IF = 1
Datasheet PIC16F887 – p.221

## Slide 6: Les interruptions
La gestion des interruptions
  Comment gérer deux interruptions ?
  Cas du débordement du TIMER0 + changement d’état sur le PORTB / RB5
void main() {
…
// Config TIMER0
…
// Config int. Débordement TIMER0
…
// Config IOCB-RB5
…
// Valider toutes les int. non masquées
…
…
while(1) {
…
…
…
…
…
…
}
}
void interrupt() {
Si INT sur changement état RB5
{
…
…
RAZ INT sur changement état RB5
}
Si INT sur débordement TIMER0
{
…
…
RAZ INT sur débordement TIMER0
}
}
Datasheet PIC16F887 – p.47

## Slide 7
ESTIA2021 – Systèmes Microprogrammés - Module Systèmes Discrets
Projet ROBI2021
microcontrôleur PIC16F887
-
Les interruptions
ROB
Mobile robotics specialist

## Slide 8: Sources
« Microcontrôleurs PIC 10, 12, 16 – Description et mise en œuvre », Christian Tavernier, Ed. DUNOD, 2011.
« Microcontrôleurs PIC 18 – Description et mise en œuvre », Christian Tavernier, Ed. DUNOD, 2012.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291D.pdf